DRAGOSLAV STOILJKOVIĆ

Univerzitet Novi Sad, Tehnološki fakultet, Srbija

Struktura komprimovanih gasova i tečnosti

na osnovu teorije Ruđera Boškovića i teorije Savić-Kašanin

Veliki problem savremene fizike i hemije je što ne može pouzdano da opiše strukturu fluida (tj. tečnosti i komprimovanih gasova), u kojima se događaju mnogi fizički, hemijski i drugi procesi.

Po Boškoviću, međudejstvo čestica u fluidima se može opisati oscilatornom krivom "sila-rastojanje" koja ima dve granice kohezije i jednu granicu nekohezije. Neke čestice su na razmaku koji odgovara bližoj, a neke daljoj granici. Znači, fluidi su smeše od dve faze, različite gustine, od kojih svaka srazmerno svojoj količini doprinosi ukupnim svojstvima fluida. Ali, kakve su te faze i koliko ih ima?

Primenjujući teoriju Savić-Kašanin pokazali smo da granice kohezije i nekohezije odgovaraju nekim poznatim karakterističnim stanjima materije: kritična tačka, trojna tačka, apsolutna nula temperature... Opisali smo nadmolekulsku strukturu fluida u tim stanjima i našli matematički izraz za izračunavanje gustine u njima. i udela pojedinih faza u fluidima.

Ovo smo primenili za tumačenje sledećeg:

Polimerizacija etilena: 1933. g. je otkriveno da se gasoviti etilen može polimerizovati tek ako komprimuje iznad 1000 bara. Tako se proizvodi polietilen, veoma korisna plastična masa. Zašto je neophodan toliko visok pritisak? Predpostavilo se da su tad molekuli etilena pravilno složeni (spakovani). Ali kako? Uprkos veoma obimnih istraživanja, nisu nađeni odgovori na gornja pitanja. Krajem 1970-tih smo na osnovu Boškovićeve teorije i teorije Savić-Kašanin pokazali da u komprimovanom gasovitom etilenu nastaju različite nadmolekulske čestice, na osnovu kojih smo objasnili mehanizam i kinetiku polimerizacije, kao i strukturu polietilena.

Topljenje polietilena: Znajući uslove faznih prelaza u komprimovanom gasovitog etilena, predskazali smo uticaj pritiska na temperaturu topljenja polietilena, primenjujući Boškovićevo tumačenje zakona kontinuieta.

Polimerizacija tečnog propilena: Na osnovu nadmolekulske strukture ove tečnosti opisali smo strukturu dobijenog polipropilena.

Polimerizacija metilmetakrilata: Rastumačili smo sastav i strukturu tečnog metil metakrilata, teorijski predskazali i opitima potvrdili tok njegove polimerizacije.

Polimerizacija stirena: Kinetiku polimerizacije smo opisali i eksperimentalno potvrdili prepostavljajući model dvofazne strukture ove tečnosti.

Debljinu međufaznog sloja stirena na nanočesticama silicijum dioksida smo odredili na osnovu pretpostavke o poremećaju ravnoteže uređene i neuređene faze u tečnom stirenu.

Gustine planeta: Po Boškoviću, u prirodi postoje različite sile, ali se one menjaju po istom zakonu, koji je opisan njegovom krivom. Ako je tako, onda se po analogiji može pretpostaviti da isti matematički izraz (prvi primer) treba da važi za izračunavanje gustine fluida, kao i za prosečnih gustina planeta u Sunčevom sistemu. To smo potvrdili.